## Slide 1
Nayaxterminal svart eller problematiskt
Om din nayaxterminal (kortterminalen) inte fungerar som den ska, antingen att den är helt svart, visar felmeddelanden, inte tillåter köp eller helt enkelt bara strular så att köp inte går igenom, då behöver du följa följande steg.
Impact Solution
support@impactsolution.se
impactsolution.se
010 - 20 71 510
Version. 1.0 2024-06-05
Om din Nayax-terminal är helt svart bör du först prova att starta om maskinen. Om din kortterminal fortfarande är svart eller inte fungerar efter en omstart kan vi behöva skicka ut en ny terminal. Skapa ett supportärende till support@impactsolution.se så kommer vi fram till hur ni ska få er nya terminal.
Om er Nayaxterminal strular, har problem med uppkopplingen eller att köp inte går igenom kan detta ha att göra med signalstyrkan.
Testa att trycka på de tre-strecken, sen längst upp till vänster.
Vad står det för siffra bakom RSSI:
  9-33 är bra signalstyrka
  Under 9 behöver antennen flyttas ut
  Vid 99 behöver man kontrollera att antennkabeln sitter ordentligt.
  Kontrollera även att simkorter sitter bra.
Om detta fortfarande inte löser problemet behöver
vi troligtvis byta ut terminalen.